## Slide 1
汇创 STEAM 课程
第一课： 闪烁LED

## Slide 2: 目 录
A
教学目标
03 min
B
情景导入
03 min
C
提出任务
03 min
D
技术指导
03 min
E
拓 展
03 min
F
交流分享
03 min
G
老师总结
03 min

## Slide 3
A

## Slide 4: 教学目标
1、知识：
  （1）Mixly 界面认识、熟悉Mixly操作；
  （2）电路搭建；
  （3）让LED灯闪烁，制作SOS求救信号灯（三短三长三短）与交通灯；
  （4）学会 for 循环的使用。

## Slide 5: 情景导入
B

## Slide 6: 情景导入
2.交通灯如何令行人与车辆在过马路时更加有序？
1.在野外遇到危险如何利用SOS信号灯求援？

## Slide 7: 提出任务
C

## Slide 8: 提出任务
1、理解SOS信号灯的。然后制作一个灯光的紧急求救信号灯。
2、使用红、黄、绿三种颜色的LED，制作一个交通信号灯。

## Slide 9: 技术指导
D

## Slide 10: Mixly 编程环境
指令区：
提供丰富的模块选择
脚本区：
将需要的模块拖动到此区域，形成可执行的脚本程序
快捷按钮：
编译、上传
文件操作等
调试区：
显示调试信息

## Slide 11: 点亮LED灯
高电平可以点亮LED；
低电平则熄灭LED。
数字输出
温馨提示：数字管脚 0 和 1 （RXD&TXD）用于计算机和 Arduino 之间的通信，所以在后续学习中接线的时候数字管脚 0 和 1 尽量不要接。

## Slide 12
任务一：LED灯闪烁
任务内容：
LED灯以1秒的间隔进行闪烁。即点亮1秒，熄灭1秒，如此循环。

## Slide 13
LED灯闪烁
LED连接：

## Slide 14: LED灯闪烁
温馨提示：1秒=1000毫秒。

## Slide 15
任务内容：
理解SOS信号灯的。然后制作一个灯光的紧急求救信号灯。
任务二：制作一个SOS求救信号灯

## Slide 16: SOS求救信号灯
SOS求救信号灯 ：三短三长三短 (开关灯)
SOS
LED灯亮
LED熄灭
0.5s
0.5s
1.5s

## Slide 17: SOS求救信号灯
代码参考1：
提示：把代码连接起来。

## Slide 18
for 循环语句
for循环语句用于重复执行一段脚本。
For 循环使用的变量，一般不需要修改
设置
起始数
设置
结尾数
设置
间隔
示例：让灯闪烁10次

## Slide 19: SOS求救信号灯
代码参考2：
让灯闪烁3次

## Slide 20
SOS求救信号灯
代码参考2：
让灯闪烁3次

## Slide 21: 任务三：交通信号灯
任务内容：
使用红、黄、绿三种颜色的LED。
1、制作一个交通灯。
2、制作一个流水灯。

## Slide 22: 制作交通灯效果

## Slide 23: 制作流水灯
使用 for 循环语句，分别实现以下流水灯：
1、依次点亮所有LED，然后依次熄灭所有LED。
2、从左至右依次熄灭LED灯，然后再从右至左点亮LED灯。
3、挑战一下：制作一个充电宝电量指示灯（四颗LED，充电中）。

## Slide 24: 制作流水灯
使用 for 循环语句，分别实现以下流水灯：
1、依次点亮所有LED，然后依次熄灭所有LED。
2、从左至右依次熄灭LED灯，然后再从右至左点亮LED灯。
3、挑战一下：制作一个充电宝电量指示灯（四颗LED，充电中）。

## Slide 25: 拓 展
E

## Slide 26: 了解LED
LED 无时无刻不在我们周围，比如手机，我们的车灯，甚至是家里任何一个会亮的电子的东西背后都会有个 LED。
它们有各式各样的尺寸，形状，颜色，但不管它们看上去怎么不同，但仍旧是同一样东西。
LED 是二极管中的一种，可以将电能转换为光能。LED 的全称叫“发光二极管”。

## Slide 27
了解LED
电路中，我们通常用两个不同的图标来区分二极管和发光二极管。
二极管
发光二极管

## Slide 28: 了解LED
在电子世界中，“极性”表示这个电子元件是否有对称性。LED 是二极管，它是一个带“正负极性”的电子元件。
那如何来判断极性呢？很简单，LED 的正极（+），有时候我们也称之为“阳极” ，对应是 LED 较长的那只脚，电路中常称之为“引脚” 。显然，LED 较短的引脚就是负极了，也称之为“阴极” 。

## Slide 29: 课后拓展
1、想想日常生活中哪些地方用到了 LED？这些 LED 有何功能？猜猜这些功能是怎么实现的。
2、运用更多 LED 模块，制作一个彩色循环装饰灯，形成一个彩色氛围，给人一个梦幻感受！

## Slide 30: 交流分享
F

## Slide 31: 交流分享
交流分享使我快乐！！！

## Slide 32: 老师总结
G

## Slide 34: 流水灯 1 参考程序

## Slide 35: 流水灯 2 参考程序

## Slide 36: 流水灯 3 参考程序